UWAGA: Poniższa specyfikacja zawiera punkty oznaczone symbolem [ ]. W tych punktach inżynier projektu musi dokonać wyboru, dodać specyficzne informacje związane z projektem oraz usunąć te, które nie będą miały zastosowania.

System kontroli stężenia fosforu w czasie rzeczywistym z diagnostyką predykcyjną

Standaryzowane rozwiązanie do optymalizacji chemicznej, które wykorzystuje opatentowany algorytm sterowany przez procesor. Algorytm oblicza optymalną prędkość doprowadzania środków chemicznych. Dostarcza sygnał dozowania czynnika strącającego w otwartej i zamkniętej pętli prądowej do pomp doprowadzających środki chemiczne (sprzedawanych oddzielnie) w celu zachowania stałego poziomu stężenia fosforanów w ściekach na wylocie na podstawie przepływu i właściwości dostarczanych środków chemicznych. System zawierać będzie również analizator ortofosforanów, system filtrujący oraz przetwornik.

Wbudowana funkcja diagnostyki predykcyjnej, która pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji. System diagnostyki predykcyjnej informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. Dzięki funkcji diagnostyki predykcyjnej przetwornik wyświetla wskaźnik stanu dla każdego z czujników.

Dane techniczne

Dedykowany procesor:

Warunki pracy	0 - 50 °C

maks. 95% wilgotności względnej, bez kondensacji

Warunki przechowywania

-25 - 85 °C

Sposób montażu	Szyna DIN EN50022 35*15

Wymiary	165 mm x 120 mm x 96 mm (dł. x szer. x wys.)

Waga	Około 0,9 kg

Wymogi energetyczne

(napięcie)

24 VDC / 90-240 VAC

Procesor	Pentium1, zgodny z MMX, częstotliwość taktowania 500 MHz

Pamięć typu Flash	Kompaktowa karta Flash o pojemności 2 GB

Pamięć operacyjna	256 MB DDR-RAM

System operacyjny	Microsoft Windows2 CE lub Microsoft Windows Embedded Standard

Oprogramowanie

sterujące

Twincat PLC Runtime lub Twincat NC PTP Runtime

Magistrala sieci BUS	16-bitowa magistrala ISA (standard PC/104)

Interfejs	RJ 45 (Ethernet), 10/100 Mb/s

Diagnostyczne diody

LED

Gniazdo karty

rozszerzeń

Zasilanie, prędkość sieci LAN, aktywność sieci LAN, status TC, dostęp do pamięci Flash

Gniazdo Compact flash typu II z mechanizmem wysuwającym

Zegar wewnętrzny	Zegar akumulatorowy wskazujący godzinę i datę (możliwość wymiany baterii)

Wejścia analogowe	4 - 20 mA do pomiaru prędkości przepływu

Wyjścia analogowe	4 - 20 mA do pompy dozującej

Wyjścia cyfrowe	1-kanałowy: 1 do pompy dozującej, 1 alarm

Analizator ortofosforanów online z funkcją diagnostyki predykcyjnej

Analizator do pomiaru ortofosforanów w wodzie. Pomiar fosforanów bazuje na wanadowo-molibdenianowej (żółtej) metodzie kolorymetrycznej. Analizator automatycznie wykonuje kalibrację punktu zerowego bez konieczności użycia roztworu wzorcowego. Dokładność jest utrzymywana dzięki kompensacji tła próbki na początku każdego cyklu pomiarowego. Automatyczny proces samoczyszczenia. Możliwość wykonywania pomiarów z częstotliwością nawet co 5 minut. Analizator jest wyposażony w system autodiagnostyczny. Dołączony czujnik wilgotności automatycznie inicjuje bezpieczne wyłączenie analizatora po wykryciu przecieku. Analizator wykorzystuje promieniową pompę tłokową. Wymaga uniwersalnego przetwornika pomiarowego.

Analizator ma wbudowaną funkcję diagnostyki predykcyjnej, która pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji. System diagnostyki predykcyjnej informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. Po podłączeniu czujników z funkcją diagnostyki predykcyjnej

do właściwie wyposażonego przetwornika wyświetla on wskaźnik stanu każdego z czujników.

Dane techniczne

Analizator online ortofosforanów do niskiego zakresu

Metoda pomiarowa	Metoda fotometryczna z użyciem reagentów wanadowo-molibdenianowych

Zakres pomiarowy	0,05 - 15,0 mg/L PO4-P Limit detekcji	0,05 mg/L PO4-P Dokładność	± 2 % + 0,05 mg/L Odtwarzalność	2 % + 0,05 mg/L Zużycie odczynnika	500 mL/miesiąc

Analizator online ortofosforanów do wysokiego zakresu

Metoda pomiarowa	Metoda fotometryczna z użyciem reagentów wanadowo-molibdenianowych

Zakres pomiarowy	1,0 - 50 mg/L PO4-P Limit detekcji	1,0 mg/L PO4-P Dokładność	± 2 % + 1,0 mg/L Odtwarzalność	2 % + 1,0 mg/L Zużycie odczynnika	1000 mL/miesiąc

Analizator online ortofosforanów (ogólnie do wysokiego i niskiego zakresu)

Zakres pH	5 - 9 pH

Zakres ciśnienia	-30 - 50 mbar z ciągłym przygotowaniem próbki; w naczyniu przelewowym

Czas odpowiedzi T90	< 5 min

Interwał pomiarowy	5 - 120 min (stałe wartości do wyboru)

Warunki pracy	Wersja INDOOR: 5 - 40 °C; 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Wersja OUTDOOR: -20 - 45 °C; 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Temperatura próbki	4 - 45 °C

Jakość próbki	Ultrafiltrowana lub porównywalna

Przepływ	1 - 20 L/h próbki

Wymogi energetyczne

(napięcie)

Wymogi energetyczne

(Hz)

Wymiary (wys. x szer.

x głęb.)

115 lub 230 V AC, zasilanie z przetwornika lub z zewnętrznej puszki sieciowej

50 Hz

Wersja INDOOR: 720 mm x 540 mm x 370 mm

Wersja OUTDOOR: 720 mm x 540 mm x 390 mm

Długość kabla	Kabel 2 m do przesyłu danych dołączony do analizatora

Waga	Bez systemu przygotowania próbek i bez odczynników: 29 kg (wersja INDOOR) lub 31 kg

(wersja OUTDOOR)

Materiał	ASA/PC odporny na działanie promieni UV

System filtracji próbek dla fotometrów procesowych

Zanurzeniowy, niezależny przyrząd do przygotowywania i pobierania próbek w trybie ciągłym. System wykorzystuje dwa moduły membranowe w celu usunięcia cząstek stałych. Posiada możliwość obsługi do trzech urządzeń pomiarowych. System posiada funkcję samoczyszczenia za pomocą pęcherzyków powietrza. Cząsteczki o wielkości przekraczającej

0,15 µm są oddzielane od strumienia próbki. Automatyczny alarm informuje o zmniejszeniu przepływu podczas, gdy drugi z alarmów może zakończyć pracę systemu w przypadku dalszego zmniejszania się przepływu.  Urządzenie jest wyposażone w obudowę ze stali szlachetnej i nadaje się do instalacji na zewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Wymiary	Jednostka sterująca: 430 x 530 x 220 mm (szer. x wys. x śr.) Moduł filtrów: 340 x 500 x 92 mm (szer. x wys. x śr.)

Waga	Jednostka sterująca: ok. 22 kg

Moduł filtrów z 5 m wężem ssącym: ok. 9 kg Przewód doprowadzający 10 m: ok. 5 kg Przewód doprowadzający 20 m: ok. 10 kg Przewód doprowadzający 30 m: ok. 15 kg Rura montażowa 2 m: ok. 5 kg

Objętość próbki	W przybliżeniu 900 mL/h z możliwością współpracy z maksymalnie 3 fotometrami

procesowymi

Wyjście	Dwa programowalne styki bezpotencjałowe (115 V lub 230 V, maks. 3 A)

Długość węża	Wąż ssący: 5 m ogrzewany

Wąż próbkujący: 2 m nieogrzewany lub 10 m, 20 m, 30 m ogrzewany

Wymagania

konserwacyjne

Ok. 1 godz./m-c

Temperatura próbki	5 - 40 °C Temperatura otoczenia   -20 - 40 °C Zakres pH	5 - 9 pH

Stopień ochrony	IP68 (jednostka próbkująca); IP55 (jednostka sterująca)

Wymogi energetyczne

(napięcie)

Wymogi energetyczne

(Hz)

115/230 VAC

50 - 60 Hz

Certyfikaty	CE, UL, CSA

Uniwersalny przetwornik wielokanałowy z funkcją diagnostyki predykcyjnej

Uniwersalny przetwornik wielokanałowy z możliwością odczytu do 17 parametrów jakości wody. Czujniki cyfrowe mają możliwość szybkiego podłączenia typu plug-and-play. Transfer danych wyjściowych może się odbywać poprzez protokoły Modbus RS485 i TCP/IP, Profibus DP, komunikacji bezprzewodowej GPRS/GSM oraz Ethernet/LAN. Przetwornik

zasilany jest prądem zmiennym o napięciu 110–240 V i częstotliwości 50/60 Hz. Opcja czterech zasilanych przekaźników ma siedem opcji programowania. Przetwornik może obsługiwać do dwunastu (12) wyjść 0/4–20 mA z możliwością programowania alarmów, do wyboru jest siedem oddzielnych opcji programowania wyjść. Menu interfejsu użytkownika jest dostępne w 26 językach. Obudowa o stopniu ochrony IP65. Dostępne są różne wersje modułów wyświetlacza i

sond. Pojedynczy moduł wyświetlacza może obsługiwać do czterech modułów sond w tej samej sieci. Każda z sieci obsługuje do 32 czujników. Przetwornik jest wyposażony w opcję diagnostyki predykcyjnej, która wydłuża czas eksploatacji czujników. System diagnostyki predykcyjnej informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. W tej opcji po podłączeniu do przetwornika czujników z funkcją diagnostyki predykcyjnej wyświetla on wskaźnik stanu każdego z czujników.

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy	-20 - 55 °C, 0 do 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Warunki przechowywania	-20 - 70 °C, 0 do 95 % wilgotności względnej, bez kondensacji

Wymogi energetyczne

(napięcie)

100 - 240 VAC, 24 VDC

Wymogi energetyczne (Hz)   50/60 Hz

Wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz TFT ¼ cala, karta graficzna VGA, kolorowy ekran dotykowy o wysokiej wytrzymałości, rozdzielczość 320 x 240 pikseli

Obszar roboczy

wyświetlacza

11,4 x 8,6 cm

Alarmy	Niski punkt alarmowy, pasmo nieczułości niskiego punktu alarmowego, wysoki punkt alarmowy, pasmo nieczułości wysokiego punktu alarmowego, opóźnienie wyłączania i włączania

Przekaźniki	Do czterech styków SPDT konfigurowalnych przez użytkownika o napięciu od 100 do

230 V (prąd zmienny), maksymalny opór: 5 Amp na moduł sond. Dodatkowe przekaźniki są dostępne z dodatkowymi modułami sond.

Wejścia	Do 12 wejść analogowych 0–20 mA, maksymalna impedancja: 500 omów na moduł sondy. Dodatkowe wejścia są dostępne z dodatkowymi modułami sond.

Wyjścia	Do 12 wyjść analogowych 0/4–20 mA, maksymalna impedancja: 500 omów na moduł sond.

Dodatkowe wyjścia analogowe są dostępne z dodatkowymi modułami sond. Opcjonalna komunikacja cyfrowa poprzez protokoły Modbus (RS485) i Profibus DP/V1.

Tryb funkcyjny wyjścia analogowego

PID, wysokie/niskie fazowanie, wartość zadana, pasmo nieczułości, wyłącznik nadmiernego przeciążenia, opóźnienie wyłączania i włączania

Komunikacja	Modbus (RS485): Zaawansowana komunikacja/połączenie sieciowe z analizatorem za pośrednictwem systemu PLC lub SCADA

Profibus DP/V1 (certyfikowany)

Czterozakresowy moduł komórkowy GSM/GPRS (zatwierdzony przez FCC i IC, tylko w

UE i USA)

Port sieci Ethernet, RJ45, 10 MB/s

Sposób montażu	Montaż na ścianie, na panelu i na rurze (poziomo i pionowo)  z opcjonalną osłoną przeciwsłoneczną

Stopień ochrony	IP65

Materiał	Obudowa z ABS (moduł wyświetlacza) i metalu (moduł sond) z wykończeniem odpornym na korozję

Wymiary (wys. x szer. x

głęb.)

150 mm x 315 mm x 250 mm

Certyfikaty	Certyfikacje europejskie:

Deklaracja zgodności CE i z normami 73/23/EEC i 89/336/EEC TUV-GS zgodność z normami EN 61010-1

EN 61326, poprawka 1 i 2

Waga	W przybliżeniu 6,5 kg (zależnie od konfiguracji)

Zakres dostawy

[ ] (Usuń niepotrzebne)

Procesor

[ ] Wybierz poniżej opcję jedno- lub dwukanałową i usuń pozostałą

[ ] Wersja 1-kanałowa

[ ] Wersja 2-kanałowa

Analizator ortofosforanów

[ ] Uwaga: należy wybrać jeden z czterech przyrządów wymienionych poniżej i usunąć pozostałe trzy

Urządzenie pomiarowe

[ ] Analizator fosforanów online dla niskiego zakresu, stopień ochrony IP54, przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń

[ ] Analizator fosforanów online dla wysokiego zakresu, stopień ochrony IP54, przeznaczony do instalacji wewnątrz pomieszczeń

[ ] Analizator fosforanów online dla niskiego zakresu, stopień ochrony IP55, przeznaczony do instalacji na zewnątrz, wraz z obudową

[ ] Analizator fosforanów online dla wysokiego zakresu, stopień ochrony IP55, przeznaczony do instalacji na zewnątrz, wraz z obudową

[ ] Wybierz poniżej opcję jedno- lub dwukanałową i usuń pozostałą [ ] Wersja 1-kanałowa [ ] Wersja 2-kanałowa

System filtracji próbek

[ ] Uwaga: należy wybrać jedną z pięciu poniższych opcji filtrowania próbek i usunąć pozostałe cztery

[ ] System filtracji próbek z ogrzewanym wężem o dł. 2 m

[ ] System filtracji próbek z nieogrzewanym wężem o dł. 2 m

[ ] System filtracji próbek z ogrzewanym wężem o dł. 10 m [ ] System filtracji próbek z ogrzewanym wężem o dł. 20 m [ ] System filtracji próbek z ogrzewanym wężem o dł. 30 m

Przetwornik

[ ] Uwaga: każda sieć SC1000 musi posiadać przynajmniej jeden moduł wyświetlacza podłączony do jednego z modułów sond w tej samej sieci Wybierz moduł wyświetlacza, jeżeli nie ma go jeszcze w sieci.

[ ] Moduł wyświetlacza

[ ] Karta przekaźnika

[ ] Uwaga: w jednym module sond SC1000 można zainstalować maksymalnie 2 karty z poniższej listy: [ ] Karta Profibus DP

[ ] Karta Modbus RS485

[ ] 1 [ ] 2 karty wejść 4 - 20 mA (każda zapewnia 4 wejścia) [ ] 1 [ ] 2 karty wyjść 4 - 20 mA (każda zapewnia 4 wyjścia)

Akcesoria

Armatura montażowa

- Armatura montażowa dla analizatora fosforanów

[ ] Rura przedłużająca 1,0 m, wykonana ze stali szlachetnej [ ] Rura przedłużająca 1,8 m, wykonana ze stali szlachetnej [ ] Mocowanie do poręczy zbiornika

[ ] Zestaw montażowy ze stelażem dla 1 analizatora

- Armatura montażowa dla wszystkich systemów filtracji próbek

[ ] Armatura montażowa do modułu filtrów

[ ] Armatura montażowa do jednostki sterującej

Rozwiązanie

[ ] Demonstracja przez producenta różnych działających instalacji referencyjnych, wliczając algorytm

Serwis

[ ] Serwis producenta obejmuje uruchomienie urządzenia, w tym podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz wydanie certyfikatu sprawdzenia urządzenia.

[ ] Umowa serwisowa obejmuje wszelkie rekomendowane przez producenta czynności konserwacyjne, regularną kalibrację oraz wszelkie niezbędne naprawy w okresie od uruchomienia urządzenia do akceptacji użytkownika końcowego / odbioru przez zakład oraz przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania.

[ ] Producent zapewni zdalny monitoring systemu, wliczając w to analizator wydajności systemu, w tym analizę jego wydajności, rekomendację usprawnień oraz tworzenie raportów eksploatacyjnych dla klienta.

Branża:	Hach

Produkt:	Moduł RTC101 P System kontroli stężenia fosforu w czasie rzeczywistym z diagnostyką predykcyjną

Prognosys

Analizator fosforanów online Phosphax sc

System filtracji próbek Filtrax

Uniwersalny wielokanałowy przetwornik SC1000