N.B.: in de volgende specificatie zijn gebieden gemarkeerd met het symbool [ ]. In deze gebieden moet de technicus een selectie maken en specifieke, projectgerelateerde informatie toevoegen. Ook moet de technicus wissen wat niet van toepassing is voor het betreffende project.

Module realtime oplossing voor fosfaatregeling met voorspellende diagnose

Gestandaardiseerde oplossing voor chemische optimalisatie die gebruikt maakt van een bedrijfseigen algoritme dat op een speciale processor draait. Het algoritme berekent de optimale aanvoersnelheid voor chemicaliën. Een open- of gesloten-lussignaal voor flocculantdosering leveren aan doseerpompen voor chemicaliën (apart geleverd) om consistente fosfaatgehaltes te handhaven in het afvalwatereffluent aan de hand van fosfaatconcentratie, flow en chemische karakteristieken van toevoer. Het systeem omvat een orthofosfaatanalyser, filtratiesysteem en controller. Ingebouwd voorspellend diagnosesysteem dat de beschikbare bedrijfstijd verlengt. De voorspellende diagnoses genereren waarschuwingen voor aankomende onderhoudstaken door de interne onderdelen van het instrument te

bewaken en de onderhoudsvereisten bij te houden. De controller zal deze statusindicatoren weergeven voor elke sensor met mogelijkheid voor voorspellende diagnoses.

Technische gegevens

Speciale processor:

Bedrijfsomstandigheden   0 - 50 °C

max. 95 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Opslag condities	-25 - 85 °C

Bevestingsstijl	DIN-rail EN50022 35*15

Afmetingen	165 mm x 120 mm x 96 mm (L x B x H)

Gewicht	Ongeveer 0,9 kg

Stroom  vereisten

(Voltage)

24 V DC / 90-240 V AC

Processor	Pentium1, MMX-compatibel, 500 MHz kloksnelheid

Flashgeheugen	2 GB compact flash-kaart

Intern geheugen	256 MB DDR-RAM

Besturingssysteem	Microsoft Windows2 CE of Microsoft Windows Embedded Standard

Regelsoftware	Twincat PLC Runtime of Twincat NC PTP Runtime

Systeembus	16 Bit ISA (PC/104-standaard)

Interface	RJ 45 (Ethernet), 10/100 MBit/s

Diagnose-LED’s	Voeding, LAN-snelheid, LAN-activiteit, TC-status, flashtoegang

Uitbreidingssleuf	Compact flash type II-sleuf met uitwerpmechanisme

Interne klok	Klok met batterijbuffer voor tijd en datum (batterij is verwisselbaar)

Analogue inputs	4-20 mA voor debietmeting

Analoge uitgang	4-20 mA voor doseerpomp

Digital outputs	1-kanaals: 1 x voor doseerpomp en 1 x alarm

Online fosfaatanalyser met voorspellend diagnosesysteem

Analyser voor het meten van orthofosfaat in water. De methode voor het meten van fosfaat is de colorimetrische (geel) methode met molybdovanadaat. De analyser verricht automatisch een nulpuntkalibratie zonder gebruik van standaardoplossing. De nauwkeurigheid wordt gehandhaafd door aan het begin van iedere meetcyclus te compenseren voor achtergrondkleur van het monster. Een zelfreinigingsproces wordt automatisch uitgevoerd. Is in staat om elke 5 minuten te meten. De analyser is uitgerust met zelfdiagnoseroutines. Heeft een vochtigheidssensor om lekkage te detecteren en automatisch veilig uit te schakelen. Gebruikt een radiale plunjerpomp. Voor de analyser is een universele digitale controller nodig.

De analyser heeft een ingebouwd voorspellend diagnosesysteem dat de beschikbare bedrijfstijd verlengt. De voorspellende diagnoses genereren waarschuwingen voor aankomende onderhoudstaken door de interne onderdelen van het instrument te bewaken en de onderhoudsvereisten bij te houden. Indien aangesloten op een naar behoren uitgeruste controller zal de controller voor elke sensor statusindicatoren weergeven met voorspellende diagnoseopties.

Technische gegevens

Online fosfaat Analyser voor laag meetbereik

Meetmethode	Fotometrische methode met gebruikmaking van vanadaat-molybdaat.

Meetbereik	0,05 - 15,0 mg/L PO4-P Detectiegrens	0,05 mg/L PO4-P Nauwkeurigheid	± 2 % + 0,05 mg/L Reproduceerbaarheid	2 % + 0,05 mg/L Reagens	500 mL/maand

Online fosfaat Analyser voor hoog meetbereik

Meetmethode	Fotometrische methode met gebruikmaking van vanadaat-molybdaat.

Meetbereik	1,0 - 50 mg/L PO4-P Detectiegrens	1,0 mg/L PO4-P Nauwkeurigheid	± 2 % + 1,0 mg/L + 1,0 mg/L Reproduceerbaarheid	2 % + 1,0 mg/L

Reagens	1000 mL/maand

Online fosfaat Analyser (algemeen, voor hoog en laag meetbereik)

pH bereik	5 - 9 pH

Druk bereik	-30 - 50 mbar met ononderbroken monstervoorbereiding; bij overloopvat

Responstijd	< 5 min

Meetinterval	5 - 120 min (vaste waarden selecteerbaar)

Bedrijfsomstandigheden	Indoor model: 5 - 40 °C; 95 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

Outdoor model: -20 - 45 °C; 95 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

Monster temperatuur	4 - 45 °C

Monster kwaliteit	Ultrafiltratie of vergelijkbaar

Flow	1 - 20 L/h monster

Stroom  vereisten

(Voltage)

115 of 230 V AC, gevoed door de universe controller of door voedingskast

Stroom  vereisten (Hz)	50 Hz

Afmetingen(H x B x D)	Indoor model: 720 mm x 540 mm x 370 mm

Outdoor model: 720 mm x 540 mm x 390 mm

Kabel lengte	2 m vaste datakabel aan analyser

Gewicht	Zonder monstervoorbereidingsinstrument en zonder chemicaliën: 29 kg (indoor model) of

31 kg (outdoor model)

Materiaal	ASA/PC UV-bestendig

Monsterfiltratiesysteem voor procesfotometers

Ondergedompeld stand-alone monstervoorbereidingsinstrument voor continue monstername. Het systeem gebruikt twee membraanmodules om gesuspendeerde vaste stoffen te verwijderen. Geschikt voor de toevoer naar maximaal drie meetinstrumenten. Het systeem heeft een functie voor continue zelfreiniging met luchtbellen. Deeltjes die groter zijn dan

0,15 µm worden uit de monsterstroom afgescheiden. Een automatisch alarm geeft aan wanneer de doorstroomhoeveelheid afneemt en een tweede alarm kan zorgen voor uitschakeling als de doorstroomhoeveelheid nog verder afneemt. Uitgerust met RVS behuizing, geschikt voor installatie buiten.

Technische gegevens

Afmetingen	Besturingseenheid: 430 x 530 x 220 mm (b x h x d) Moduledrager: 340 x 500 x 92 mm (b x h x d)

Gewicht	Besturingseenheid: ong. 22 kg

Moduledrager met 5 meter zuigslang: ong. 9 kg

Monsterslang 10 m: ong. 5 kg Monsterslang 20 m: ong. 10 kg Monsterslang 30 m: ong. 15 kg Montagebuis 2 m: ong. 5 kg

Monster volume	Circa 900 mL/h geschikt voor maximaal 3 procesfotometers

Uitgang	Twee programmeerbare potentiaalvrije contacten (115 V of 230 V, max. 3 A)

Slang lengte	Zuigslang: 5 meter verwarmd

Monsterslang: 2 m onverwarmd of 10 m, 20 m, 30 m verwarmd

Onderhoud vereisten	Ongeveer: 1 uur / maand Monster temperatuur	5 - 40 °C Omgevingstemperatuur	-20 - 40 °C

pH bereik	5 - 9 pH

Beschermingsklasse	IP68 (moduledrager); IP55 (besturingseenheid)

Stroom  vereisten

(Voltage)

115/230 V AC

Stroom  vereisten (Hz)	50 - 60 Hz

Certificering	CE, UL, CSA

Universele controller voor meerdere parameters met mogelijkheid voor voorspellende diagnoses

Universele controller voor meerdere parameters die maximaal 17 individuele parameters voor waterkwaliteit kan meten. Digitale sensoren bieden een plug-and-play-mogelijkheid voor de aansluiting. Gegevensuitvoer beschikbaar met Modbus RS485 en TCP/IP, Profibus DP, GPRS/GSM draadloze communicatie, of Ethernet/LAN. Controller wordt gevoed met

110-240 V AC, 50/60 Hz. Optie van vier bekrachtigde relais met zeven opties voor programmeerregeling van de relais. Optie van maximaal twaalf (12) 0/4-20 mA uitgangen met programmeermogelijkheid voor alarms en zeven afzonderlijke opties voor programmeerregeling van de uitgangen. Menu’s van gebruikersinterface beschikbaar in 26 talen. Behuizing voldoet aan IP65. Maakt gebruik van display- en sondemodules. Eén displaymodule kan met maximaal vier sondemodules op hetzelfde netwerk werken. Elk netwerk kan maximaal 32 sensoren beheren. Controller heeft optioneel een ingebouwde mogelijkheid voor voorspellende diagnoses die de inzetbaarheid van de sensoren verhoogt. De voorspellende diagnoses genereren waarschuwingen voor aankomende onderhoudstaken door de interne onderdelen van het instrument te bewaken en de onderhoudsvereisten bij te houden. Als de controller is uitgerust met deze optie, zal deze statusindicatoren weergeven voor elke sensor met mogelijkheid voor voorspellende diagnoses.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur   -20 - 55 °C, 0 - 95 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

Opslag condities	-20 - 70 °C, 0 - 95 % relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

Stroom  vereisten

(Voltage)

100 - 240 V AC, 24 V DC

Stroom  vereisten (Hz)	50/60 Hz

Display	¼ inch VGA grafisch TFT-kleurendisplay, glas/glas-touchscreen, hoogresistief, 320 x 240

pixels

Display	11,4 x 8,6 cm

Alarm	Laag alarmpunt, laag alarmpunt dode zone, hoog alarmpunt, hoog alarmpunt dode zone, vertraging uit en vertraging aan

Relais	Maximaal door de gebruiker te configureren SPDT-contacten, geschikt voor maximaal 100 tot 230 V AC, 5 A resistief per sondemodule. Aanvullende relais zijn bij aanvullende sondemodules te verkrijgen.

Ingangen	Maximaal 12, analoog, 0-20 mA, maximale impedantie 500 Ohm per sondemodule.

Aanvullende ingangen zijn bij aanvullende sondemodules te verkrijgen.

Uitgang	Maximaal 12, analoog, 0/4-20 mA, maximale impedantie 500 Ohm per sondemodule.

Aanvullende analoge uitgangen bij aanvullende sondemodules. Optionele digitale

communicatie via Modbus (RS485) en Profibus DP/V1.

Analoge uitgang signaal: Functionele instelling

PID, hoge/lage fase, instelpunt, dode zone, timer voor te hoge toevoer, vertraging uit, vertraging aan

Communicatie	Modbus (RS485): geavanceerd(e) communicatie/netwerk met PLC- of SCADA-systeem direct vanaf de analyser

Profibus DP/V1 (gecertificeerd)

GSM/GPRS Quad-band GSM-module (FCC- en IC-goedkeuring, alleen in EU en VS) Ethernetpoort, RJ45, 10 MB/s

Montageconfiguratie	Oppervlak, paneel en buis (horizontaal en verticaal) met optioneel zonnescherm

Beschermingsklasse	IP65

Materiaal	Behuizing van ABS (displaymodule) en metaal (sondemodule) met corrosievaste afwerking

Afmetingen(H x B x D)	150 mm x 315 mm x 250 mm

Certificering	Europese certificeringen:

CE conform 73/23/EEC en 89/336/EEC TUV-GS tot EN 61010-1

EN 61326 Amd’s 1 & 2

Gewicht	Circa 6,5 kg (afhankelijk van configuratie)

Omvang van de levering

[ ] (schrappen wat niet nodig is)

Speciale processor

[ ] Selecteer de één- of tweekanaalsoptie hieronder en schrap de andere

[ ] 1-kanaals versie

[ ] 2-kanaals versie

Orthofosfaatanalyser

[ ] N.B.: u moet één van vier onderstaande instrumenten selecteren en de andere drie schrappen

Analyse-instrument

[ ] Online fosfaatanalyser voor laag bereik Conform IP54 voor indoor installatie

[ ] Online fosfaatanalyser voor hoog bereik Conform IP54 voor indoor installatie

[ ] Online fosfaatanalyser voor laag bereik Conform IP55 voor outdoor installatie inclusief behuizing

[ ] Online fosfaatanalyser voor hoog bereik Conform IP55 voor outdoor installatie inclusief behuizing

[ ] Selecteer de één- of tweekanaalsoptie hieronder en schrap de andere

[ ] 1-kanaals versie

[ ] 2-kanaals versie

Monsterfiltratiesysteem

[ ] N.B.: selecteer een van de volgende vijf monsterfiltratieopties en schrap de andere vier

[ ] Monsterfiltratiesysteem met verwarmde slang van 2 m

[ ] Monsterfiltratiesysteem met onverwarmde slang van 2 m

[ ] Monsterfiltratiesysteem met verwarmde slang van 10 m [ ] Monsterfiltratiesysteem met verwarmde slang van 20 m [ ] Monsterfiltratiesysteem met verwarmde slang van 30 m

Controller

[ ] N.B.: in elk SC1000-netwerk moet ten minste één displaymodule zijn aangesloten op een van de probemodules in dat netwerk. Kies de displaymodule als er zich niet al een in het netwerk bevindt.

[ ] Displaymodule

[ ] Relaiskaart

[ ] N.B.: er kunnen maximaal 2 kaarten uit de volgende lijst worden opgenomen in één SC1000-sondemodule: [ ] Profibus DP-kaart

[ ] Modbus RS485-kaart

[ ] 1 [ ] 2 4-20 mA ingangskaarten (elke kaart levert 4 ingangen) [ ] 1 [ ] 2 4-20 mA ingangskaarten (elke kaart levert 4 ingangen)

Montagemateriaal voor accessoires

- Montagemateriaal voor de fosfaatanalyser

[ ] Verlengbuis, 1,0 m, gemaakt van RVS [ ] Verlengbuis, 1,8 m, gemaakt van RVS [ ] Railbevestiging

[ ] Staandermontageset, geschikt voor 1 analyser

- Montagemateriaal voor elk monsterfiltratiesysteem

[ ] Montagesets voor moduledrager

[ ] Montagesets voor regeleenheid

Oplossing

[ ] Fabrikant demonstreert verschillende bedrijfsinstallaties van de oplossing, inclusief het algoritme

Diensten

[ ] De fabrikant biedt diensten aan voor het eerste gebruik van het instrument waaronder elementaire gebruikstraining en

certificering van de werking van het instrument.

[ ] Dienstverleningsovereenkomst van de fabrikant die alle door de fabrikant aanbevolen preventieve onderhoudsbeurten, regelmatig geplande kalibraties en eventueel noodzakelijke reparaties dekt vanaf het moment waarop de apparatuur in gebruik wordt genomen tot en met de aanvaarding door de eindgebruiker / fabrieksverkoop en de eerste 12 maanden gebruik door de eindgebruiker na de verkoop.

[ ] Fabrikant biedt bewaking op afstand van het systeem inclusief de analyser op systeemprestaties, doet aanbevelingen

voor procesverbetering en rapporteert bedrijfsgegevens aan de klant.

Merk:	Hach

Product:	RTC101 P-module realtime oplossing voor fosfaatregeling met Prognosys voorspellende diagnose

Phosphax sc online fosfaatanalyser

Filtrax monsterfiltratiesysteem

SC1000 universele transmitter voor meerdere parameters