# Text boxes

Optischer Prozess-Sensor für gelösten Sauerstoff

Optischer Prozess-Sensor für die kontinuierliche Messung von gelöstem Sauerstoff in Wasser. Die Konzentration des im Wasser gelösten Sauerstoffs wird anhand der Lumineszenz einer platinbasierten Beschichtung der Sensorkappe gemessen. Für eine schnelle Ansprechzeit ist ein Temperatur-Sensor enthalten. Höhe und Salzgehalt können kompensiert werden, um die Messgenauigkeit zu maximieren.

Der Sensor ist werkseitig kalibriert und erfordert während der 2-jährigen Lebensdauer der Sensorkappe keine Kalibrierung. Er kann sofort eingesetzt werden. Der Sensor kann vom Benutzer kalibriert werden. Der optische Sensor enthält keine Membranen, die ausgetauscht, oder Elektrolytlösung, die nachgefüllt werden müssten.

Der Sensor verfügt über integrierte vorausschauende Diagnostik, die eine längere Betriebszeit ermöglicht. Die vorausschauende Diagnostik liefert Informationen über bevorstehende Wartungsarbeiten, indem sie die internen Gerätekomponenten überwacht und den Servicebedarf aufzeichnet. Bei Verbindung mit einem entsprechend ausgerüsteten Controller zeigt dieser durch Nutzung der vorausschauenden Diagnostik Statusanzeigen für jeden Sensor an.

Verfügt über die Fähigkeit, Sensoren aus der Ferne mit jedem Browser-fähigen Gerät zu überwachen - sowohl in Bezug auf die allgemeine Messwertqualität als auch auf bevorstehende und erforderliche Wartungsmaßnahmen (bei Sensoren mit aktivierter vorausschauender Diagnostik). Betreiberrisiken und Ausfallzeiten werden dadurch reduziert.

Technische Daten

Messbereich

0,01 - 20,00 mg/L

0 - 200 % Luftsättigung

0,01 mg/L DO

±0,05 mg/L @ DO < 1 mg/L

±0,1 mg/L @ DO < 5 mg/L

±0,2 ppm @ DO ≥ 5 mg/L

±0,1 mg/L T90 < 40 s T95 < 60 s

PT100 integriert, externer Sensor 0 - 50 °C

Temperatur: ±0,2 °C

95 % (nicht kondensierend) 15 m, 1050 kPa, max.

Max. 3,5 bar

0 - 12 pH

48,25 mm x 254 mm 1,0 kg (nur Sonde) 1000 m

Auflösung

Genauigkeit

Wiederholbarkeit Ansprechzeit Ansprechzeit Temperatur-Sensor Betriebsbedingungen Genauigkeit

Relative Luftfeuchtigkeit Eintauchtiefe Druckbereich

pH Bereich Abmessungen (D x L) Gewicht

Abstand zwischen Sensor und Controller (max.)

Kabellänge

10 m integriertes Kabel mit Schnellstecker (alle Sensortypen)

Bis zu 100 m möglich mit Verlängerungskabeln (nicht C1D2-Sensor). Bis zu 1.000 m mit Verteilerkasten (nicht C1D2-Sensor).

Alle Sonden sind werkseitig kalibriert und für die Luftkalibrierung bereit: Einpunkt-, 100 % wassergesättigte Luft Probenkalibrierung: Vergleich zum Standardgerät

Modbus über Controller Nicht erforderlich

ETL-gelistet (cETLus-Kennzeichnung) für allgemeine Sicherheit und Gefahrenbereiche (Schutzklasse l, Div. 2) in Kanada und den USA

Kalibriermethode

Kommunikation

Anströmgeschwindigkeit

Bewertung der Umgebungsgefährlichkeit

HINWEIS: Die folgenden Spezifikationen enthalten Bereiche mit der Kennzeichnung [ ]. In diesen Bereichen muss der Techniker eine Auswahl treffen, bestimmte projektbezogene Informationen hinzufügen, oder löschen, was für das jeweilige Projekt keine Gültigkeit hat.

[ ] Hersteller-Service für die Inbetriebnahme des Geräts, Einweisung des Bedienpersonals inklusive Sicherheitsunterweisung sowie der regelmäßig durchzuführenden Wartungsaufgaben, Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung.

[ ] Hersteller-Servicevertrag, der alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen, regelmäßige Kalibrierungen und notwendigen Reparaturen umfasst, beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Geräts bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung und die ersten 12 Monate des Betriebs durch den Endbenutzer nach dem Wechsel.

[ ] Hersteller-Service, der die Inbetriebnahme des Geräts, die Einweisung des Bedienpersonals sowie das Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung beinhaltet. Darüber hinaus sind alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen PLUS alle notwendigen Verschleißteile, die für den Betrieb benötigt werden sowie notwendige Reparaturen beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung während der ersten 24 Monate des Betriebs nach der Inbetriebnahme abgedeckt.

LDO sc Optischer Prozess-Sensor für gelösten Sauerstoff

Fabrikat:

Hach

Produkt:

Zubehör

[ ] Luftstrom-Reinigungssystem mit hoher Leistung, 115 V [ ] Luftstrom-Reinigungssystem mit hoher Leistung, 230 V [ ] Luftstromkomponentenkit

[ ] Kalibriertasche

[ ] Kabel, Sensorerweiterung, Nicht-Gefahrenbereich, 7,7 m

Befestigungsmaterial

[ ] Materialkit für Rohrbefestigung (PVC)

[ ] Materialkit für Schwimmerbefestigung (PVC)

[ ] Materialkit zur Befestigung des Luftstromsystems [ ] Materialkit für Kettenbefestigung (Edelstahl)

[ ] Materialkit für Rohrverbinderbefestigung

Serviceleistungen

Lieferumfang

[ ] (nicht Benötigtes löschen)

Analysegerät

[ ] Wählen Sie eine der drei folgenden Optionen aus und löschen Sie die anderen zwei

[ ] Mehrzweck LDO Online-Sensor

[ ] LDO Online-Sensor für Anwendungen mit hohem Salzgehalt [ ] C1D2 Online-Sensor für Anwendungen in Gefahrenbereichen

Keine Interferenzen durch Folgendes: H2S, pH, K+, Na+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Al3+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Cr (gesamt), Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, CN-, NO3-, SO42-, S2-, PO43-, Cl-, anionische Tenside, Rohöle, Cl2 < 4 ppm

Interferenzen

1“ NPT-Außengewinde

-20 °C - 70 °C

12 V DC, 0,25 A, 3 W

Sensor-Anschluss Lagerbedingungen

Spannungsversorgung

(Volt)

Gewährleistung

Sondengehäuse: 3 Jahre

Sensorkappe: 2 Jahre

Bei Standardanwendungen

Sondengehäuse: CPVC, Polyurethan, FKM/FPM, Noryl, 316 Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Sensorkappe: Akryl

Medienberührende

Materialien